## Slide 1: Heizen mit erneuerbaren Energien
Ein Überblick

## Slide 2: Überblick
Wärmepumpen
Holz-Heizungen (Schnitzel, Pellets, Stückholz)
Fernwärme
Solaranlagen
Wärmepumpen-Boiler
Weitere Nischenprodukte (Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen)

## Slide 3: Wärmepumpe: Grundlagen
Wärmequelle Grund- oder Oberflächenwasser
Einsatzgebiet Gebäudeheizung, Brauchwarmwassererwärmung, Abwärmenutzung,
Hohe Vorlauftemperaturen möglich
Oberflächenwasser Temperaturschwankungen
Kleinanlagen (EFH) nicht bewilligungsfähig
Bewilligungspflichtig über kantonale Behörden

## Slide 4: Wärmepumpe: Sole/Wasser
Wärmequelle Erdreich
Einsatzgebiet Gebäudeheizung, Brauchwarmwassererwärmung, Abwärmenutzung
In definierten Zonen ohne Grundwasser zulässig
Vorlauftemperaturen bis ca. 65°C möglich
Bewilligungspflichtig über kantonale Behörden
Erdsonden bis 300 m gut möglich
Erdsonden werden gebäudespezifisch geplant

## Slide 5: Wärmepumpe: Luft/Wasser
Wärmequelle Umgebungsluft
Einsatzgebiet Gebäudeheizung, Brauchwarmwassererwärmung, Abwärmenutzung
Grundsätzlich gut geeignet für EFH und MFH
Schwankende Quellentemperatur
Vorlauftemperaturen bis ca. 65°C möglich
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Schallschutz muss beachtet werden

## Slide 6: Wärmepumpe: Luft/Wasser (Split)
Wärmequelle Umgebungsluft
Einsatzgebiet Gebäudeheizung, Brauchwarmwassererwärmung, Abwärmenutzung
Grundsätzlich gut geeignet für EFH und MFH
Schwankende Quellentemperatur
Vorlauftemperaturen bis ca. 65°C möglich
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Wärmepumpentechnik gesplittet (Verdampfer aussen-, Verflüssiger innen aufgestellt)

## Slide 7: Wärmepumpe: Luft/Wasser (innen)
Wärmequelle Umgebungsluft
Einsatzgebiet Gebäudeheizung, Brauchwarmwassererwärmung, Abwärmenutzung
Grundsätzlich gut geeignet für EFH und MFH
Schwankende Quellentemperatur
Vorlauftemperaturen bis ca. 65°C möglich
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Gesamte Wärmepumpentechnik innen aufgestellt

## Slide 8: Holz-Heizungen: Pellet
Brennstoff Holzpellets (normiertes Produkt)
Vollautomatische Anlagen
Einsatzgebiet Gebäudeheizung, Brauchwarmwassererwärmung, Prozesswärme
Grundsätzlich überall zulässig
Hohe Vorlauftemperaturen problemlos (gut geeignet für ältere Gebäude)
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Brandschutz muss beachtet werden
Lagerraum oder Gewebesilo notwendig

## Slide 9
Brennstoff Hackschnitzel (verschiedene Qualitäten)
Einsatzgebiet Gebäudeheizung, Brauchwarmwassererwärmung, Prozesswärme
Grundsätzlich überall zulässig
Eher für grössere Anlagen oder Wärmeverbund
Hohe Vorlauftemperaturen problemlos (gut geeignet für ältere Gebäude)
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Brandschutz muss beachtet werden
Lagerraum notwendig

## Slide 10: Fernwärme-Anschluss
Wärmequelle KVA oder Quartierverbund
Planung in Abhängigkeit von Stadtwerk
Einsatzgebiet Gebäudeheizung,
Brauchwarmwassererwärmung, Industrie
In Fernwärmegebiet Anschluss zwingend
Hohe Vorlauftemperaturen problemlos (gut geeignet für ältere Gebäude)
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Bedingungen Stadtwerk müssen beachtet werden

## Slide 11: Solaranlage: Thermisch
Wärmequelle Sonne
Vollautomatische Anlagen
Einsatzgebiet (Gebäudeheizung)
Kombinierbar mit allen Wärmeerzeuger-Arten
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Denkmalpflege beachten
Geeignete Dachfläche notwendig
Verschiedene Kollektorenarten vorhanden

## Slide 12: Solaranlage: Photovoltaik
Wärmequelle Sonne
Vollautomatische Anlagen
Einsatzgebiet Stromproduktion
Bewilligungspflichtig über regionale Behörden
Optimale Ausrichtung Süd (Ost-West auch gut möglich)
Denkmalpflege beachten
Geeignete Dachfläche notwendig
Batteriespeicher möglich

## Slide 13: Kostenvergleich
Chart: Jährliche Heizkosten im Vergleich (Angaben in CHF)
| Wärmepumpe Erdwärme | Wärmepumpe Luft | Erdgas
jährl. Energiekosten | 1059 | 1324 | 2280
Unterhalt | 300 | 300 | 650
Notes: Quelle: https://erneuerbarheizen.ch/einfamilienhaus/

## Slide 14: Heizungsersatz
Notes: Bestandesaufnahme der aktuellen Situation
Ermitteln möglicher Heizungsvarianten
Besprechung und Entscheid der Bauherren
Ausarbeitung des Projekts
Antrag auf Fördergelder
Umsetzung des Projekts